ЗАО

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЗАВОД

Г.Ржев

МАШИНА КОММУНАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ

МК-82 М (МК-82 А)

ПАСПОРТ

Содержание

| 1. Назначение и область применения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические характеристики | 3 |
| 3. Устройство и работа оборудования | 3 |
| 4. Маркировка и упаковка | 4 |
| 5. Подготовка к работе | 4 |
| 6. Указание мер безопасности | 4 |
| 7. Порядок работы | 5 |
| 8. Техническое обслуживание | 5 |
| 9. Правила хранения | 5 |
| 10. Гарантийный талон | 6 |

1. Назначение и область применения

Машина коммунально-уборочная МК-82М (А) предназначена для механической уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, снега.

2. Технические характеристики

| Габаритные размеры машины уборочной, мм |  |
| --- | --- |
| длина | 6345 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3100 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 12 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 20 |
| Минимальный радиус поворота в транспортном положении, м | 8,2 |
| Габаритные размеры рабочих органов, мм |  |
| -ширина режущей кромки при максимальном повороте 30°, не менее | 2150 |
| -ширина отвал снежного | 2500 |
| -высота лопаты | 700 |
| Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм | 100 |
| Высота подъема лопаты над опорной поверхностью | 300 |
| Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1800 |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Тип | Навесное |
| Агрегатирование | Беларус 80.1 и его модификации |
| Масса полная, кг | 5090 |

3. Устройство и работа оборудования

Рисунок 1.

Машина уборочная (рис.1) состоит из снежного отвала, щеточного оборудования и базового трактора.

Снежный отвал состоит из двух подрамников 1 и 2 представляющих собой сварную конструкцию, крепящуюся на лонжероны трактора связанных между собой распорным валом 6; рамы 3 и гидроцилиндра 8 шарнирно связанных с кронштейном 4; отвала снежного 5; компенсирующих пружин 10, смягчающих ударные нагрузки; переходного звена 7.

Щеточное оборудование состоит из: рамы 1, представляющей собой жесткую сварную конструкцию, на которой крепится привод щеточный 2; вала щеточного 3, приводимого в движение ВОМ трактора, соединенного с редуктором привода щетки 2 карданным валом 4; опорные катки 5, позволяющего регулировать щеточное оборудование по высоте по мере износа ворса.

Рисунок 2.

4.	Маркировка и упаковка

На оборудования установлена маркировочная табличка, на которой указаны товарный знак предприятия изготовитель, знак соответствия с номером организации, выдавшей сертификат соответствия, индекс изделия, заводской номер.

Оборудование отправляется потребителю без упаковки. Запасные части, демонтированные детали, принадлежности (ЗИП) законсервированы и сложены в мешок.

5.	Подготовка к работе

При подготовке оборудования к работе выполняются следующие требования:

- необходимо проверить комплектность оборудования и его состояние (отсутствие видимых деформаций и трещин в деталях, рабочих органах);

- установить снятые на время транспортировки узлы и детали;

Проверка комплектности и состояния производится в соответствии с данными формуляра, руководства по эксплуатации и сопроводительными документами.

- проверить надежность крепления узлов оборудования;

- проверить уровень масла в гидросистеме трактора.

- проверить работу цилиндров и герметичность соединений трубопроводов;

Проверка надежности крепления узлов оборудования осуществляется динамометрическим ключом. Осевая нагрузка резьбовых соединений должен составлять не более: М12= 3,7 кН ; М16= 7,9 кН ; М27=37 кН.

Проверку уровня масла в гидросистеме произвести, согласно руководства по эксплуатации трактора.

При проверке работы цилиндров и герметичности гидросистемы произвести несколько раз подъем и опускание стрелы и сменного инструмента. После подъема стрелы, установкой рычага гидрораспределителя в положение «нейтраль» на 2-3 мин. убедитесь, что отсутствует самопроизвольное опускание.

При подготовке щеточного оборудования к работе необходимо установить ВОМ на 500 об/мин.

6. Указание мер безопасности

Агрегатируйте оборудование только с тракторами, указанными в настоящем ТО. Сборку и навеску оборудования производите в соответствии с настоящим ТО в той же последовательности.

При работе агрегата выполняйте все правила по технике безопасности, изложенные в техническом описании и инструкции по эксплуатации трактора.

При движении машины в рабочем положении не превышайте скорость - 12 км/ч. Не двигайтесь со скоростью более 5 км/ч по участкам дорог, имеющим боковой склон 25°, большие неровности и крутые повороты.

При длительной остановке не оставляйте рабочие органы в поднятом положении. Монтаж и ремонтные работы производите при опущенных рабочих органах.

Запрещается во время работы щеточного оборудования находиться в зоне радиусом до 5 м.

Запрещается работать щеточным оборудованием при оборотах вала отбора мощности (ВОМ) 1000 об/мин.

7. Порядок работы

Описанные ниже возможности оборудования могут использоваться потребителем применительно к конкретным условиям, в зависимости грунта, материала, дальности переезда и т.п.

Перед началом работы изучить фронт предстоящих работ, вид материала, подлежащего уборке, подъезды, состояние грунта на месте работы. Изучение всех факторов, оказывающих влияние на работу оборудования, поможет Вам добиться максимальной эффективности использования оборудования.

Опустите отвал в плавающее положение

При работе со щеткой необходимо отрегулировать ее по высоте.

Запрещается использование щеточного оборудования без опорных катков.

8. Техническое обслуживание

При использовании оборудования устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

-ежесменное (ЕТО) через 10 часов (после смены);

-первое техническое обслуживание (ТО-1) через 100 ч;

-Техническое обслуживание в период длительного хранения.

В зависимости от условия работы оборудования допускается отклонение от установленных сроков проведения ТО-1 в пределах 10 процентов.

Недостатки, обнаруженные при проведении технического обслуживания, должны быть устранены.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| Очистить оборудование от грязи, остатков массы и проверьте его состояние. | - | Скребок, ведро, ветошь. |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| Выполните операции ЕТО. Прошприцуйте шарниры опущенного вниз отвала. | - | Шприц, солидол ГОСТ 1033-79 или 4866-76. |

Техническое обслуживание в период длительного хранения проводится через каждых два месяца при хранении в закрытом помещении, ежемесячно при хранении на открытых площадках и под навесом.

9. Правила хранения

Хранение оборудование производится в соответствии с общими правилами хранения сельскохозяйственных машин.

Оборудование ставится на кратковременное и длительное хранение. Длительное хранение оборудования организуется после окончания сезона использования, а так же в период, когда перерыв в использовании оборудования составляет более двух месяцев.

Подготовка и установка оборудования на хранение производится непосредственно после окончания работ.

Оборудование может храниться в специально оборудованных дворах, открытых площадках, под навесом и закрытых помещениях.

Снятые с оборудования некоторые узлы, инструмент и принадлежности должны храниться в специально оборудованных помещениях.

На кратковременное хранение оборудование устанавливается комплектно, без снятия узлов и деталей.

Перед установкой оборудования на хранение проводится техническое обслуживание.

При хранении оборудования сроком более 10 дней установите трактор с оборудованием на подставки, снизив давление в шинах до 70-80 % от нормального. Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет.

Рабочие органы должны быть опущены вниз в плавающем положении.

Перед постановкой на длительное хранение необходимое оборудование демонтируется, очищается от пыли, грязи, Растительных и других остатков. Поврежденная окраска восстанавливается.

Все сменное оборудование так же очищается от грязи, пыли. Окрашивается.

Все пальцы, шарниры вытираются насухо и покрываются предохранительной смазкой.

Штоки цилиндров полностью втягиваются до отказа. Выступающие части штоков покрываются предохранительной смазкой.

РВД и трубопроводы отсоединяются, масло сливается, отверстия штуцеров закрываются специальными резьбовыми пробками-заглушками. При закрытом способе хранения разрешается оставлять рукава и трубопроводы на машине.

Для предохранения неокрашенных поверхностей деталей рекомендуется применять смазки ПВК ГОСТ 19537-74.

10. Гарантийный талон

Машина коммунально-уборочная МК-82 М (А)

Дата выпуска _____________________________

Заводской номер __________________________

Машина коммунально-уборочная соответствует техническим условиям ТУ-4853-052-47040254-2006.

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу машины в течении 12 месяцев с даты изготовления, кроме базового трактора Беларус и покупных (давальческих) комплектующих изделий.

Гарантийный срок на базовый трактор – согласно гарантийных обязательств РУП МТЗ.

Дата выпуска _____________________________

Начальник ОТК