Навесное погрузочное оборудование

НПО-095

Содержание

1. Назначение  и область применения                                                                      2

2. Технические характеристики                                                                                2

3. Устройство и работа навесного погрузочного оборудования НПО-095           3

4. Маркировка и упаковка                                                                                         3

5. Подготовка к работе                                                                                               3

6. Указание мер безопасности                                                                                   4

7. Порядок сборки и установки погрузчика на трактор Беларус                           4

8. Монтаж гидросистемы                                                                                           5

9. Порядок работы                                                                                                      6

10. Техническое обслуживание                                                                                 6

11. Транспортирование                                                                                              6

12. Правила хранения                                                                                                 6

13. Свидетельство о приемке                                                                                     6

14. Гарантии изготовителя                                                                                         7

1. Назначение и область применения

Навесное погрузочное оборудование НПО-095 (далее погрузчик) предназначено для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега.

2. Технические характеристики

Вместимость, м3 ...........................................................................................0,5...0,8

Вместимость челюстного ковша, м3 ..................................................................0,75

Вылет кромки ковша при максимальной выгрузке, мм.................................1100

Высота при максимально поднятом ковше 0,5...0,8, мм.....................3720...3920

Высота разгрузки ковша 0,5...0,8, мм................................................. 2500...2750

Заглубление режущей кромки ножа ковша 0,5...0,8, мм.............................70...80

Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша 0,5...0,8, град................................................................................................................54...58

Максимальный угол запрокидывания ковша 0,5...0,8 на уровне стоянки, град.………………………………………………………………………………… 40

Максимальный угол запрокидывания ковша 0,5...0,8 в транспортном положении, град.................................................................................................................45...50

Максимальный угол выгрузки полностью поднятого ковша 0,5...0,8, град............................................................................................................... 47…51

Максимальный угол выгрузки ковша 0,5...0,8 в среднем положении, град................................................................................................................47…50

Ширина режущей кромки ковша, мм...............................................................1850

Высота отвала, мм.............................................................................................. 600

Ширина режущей кромки отвала, мм..............................................................2000

Грузоподъемность погрузчика, кг..............................................................950±100

Тип…………………………………………..……………………….……….навесное

Агрегатирование ……………………………………………..….. трактор Беларус

Рисунок 1

3. Устройство и работа погрузчика

Навесное погрузочное оборудование НПО-095 (рис.1) состоит из двух порталов 1 и 2, представляющих собой сварную конструкцию, крепящуюся на лонжероны трактора связанную между собой балкой 10; стрелой  3 и гидроцилиндрами 6 шарнирно связанными с порталами 1 и 2; сменного инструмента 4; гидроцилиндров 5, переходного звена 7 и 11, рычага 8, тяги  9 образующих механизм изменения положения рабочих органов, тяги ковша 12.

Подъем и опускание стрелы, а также работа сменного инструмента машины, осуществляется гидросистемой машины путем подачи рабочей жидкости в гидроцилиндры 5 и 6.

4. Маркировка и упаковка

На погрузчик установлена маркировочная табличка, на которой указан товарный знак предприятия изготовителя, знак соответствия с номером организации, выдавшей сертификат соответствия, индекс изделия, заводской номер.

Погрузчик отправляется потребителю без упаковки. Запасные части, демонтированные детали, принадлежности (ЗИП) законсервированы и сложены в ящик.

5. Подготовка к работе

При подготовке нового погрузчика к работе выполняются следующие требования:

- необходимо проверить комплектность погрузчика и его состояние (отсутствие видимых деформаций и трещин в деталях, рабочих органах);

- установить снятые на время транспортировки узлы и детали.

Проверка комплектности и состояния производится в соответствии с данными формуляра, руководства по эксплуатации и сопроводительными документами.

Установка узлов и деталей подробно описано в разделе № 7

Подготовка к работе машины:

- проверить надежность крепления узлов погрузчика;

- проверить уровень масла в гидросистеме трактора;

- проверить работу цилиндров и герметичность соединений трубопроводов.

Проверка надежности крепления узлов машины осуществляется динамометрическим ключом. Момент затяжки резьбовых соединений должен составлять: М12=3,7 кН; М16=7,9 кН; М27=37 кН.

Проверка уровня масла в гидросистеме произвести, согласно руководства эксплуатации трактором.

При проверке работы цилиндров и герметичности гидросистемы произвести несколько раз подъем и опускание стрелы и сменного инструмента. После подъема стрелы, установкой рычага гидрораспределителя в положение «нейтрал» на 2-3 мин. убедитесь, что отсутствует самопроизвольное опускание.

6. Указание мер безопасности

Агрегатируйте погрузчик только с тракторами, указанными в настоящем паспорте. Используемые подъемно-транспортные средства должны иметь грузоподъемность не менее 5 кН (0,5 тс).

Сборку навески производите в соответствии с настоящим паспортом.

При работе агрегата выполняйте все правила по технике безопасности, изложенные в техническом описании и инструкции по эксплуатации трактора.

Не поднимайте грузы, превышающие установленную технической характеристикой грузоподъемность рабочих органов.

При работе агрегата с максимально поднятым грузом не производите резкое торможение трактора, а также не делайте резких поворотов.

При движении груженого агрегата не превышайте скорость – 6 км/ч.

Не двигайтесь со скоростью более 5 км/ч по участкам дорог, имеющим боковой склон, большие неровности и крутые повороты.

Не эксплуатируйте агрегат на участках полей и дорог, над которыми проходят электрические провода, если расстояние от наивысшей точки машины до проводов менее значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Напряжение линии электропередач, кВ | До 1 | 1 – 20 | 35 – 100 | 154 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние по горизонтали, м Расстояние по вертикали, м | 1,5 1 | 2 2 | 4 3 | 5 4 | 6 4 | 9 5-6 |

При длительной остановке не оставляйте рабочие органы погрузчика в поднятом положении. Монтаж и ремонтные работы производите при опущенных рабочих органах.

7. Порядок сборки и установки погрузчика на трактор Беларус

На лонжероны трактора установить порталы 1 и 2 (см. рис.2), соединить порталы балкой 11. На порталы закрепить стрелу 3 и стреловые цилиндры 6. На стреле установить переходные звенья 7, 11, соединив их со стойками, тягами 9. Затем на переходные звенья закрепить ковшевые цилиндры 5 и соединить их с ковшевыми тягами 12 рычагами 8. Затем установить сменный инструмент 4.

Рисунок 2

8. Монтаж гидросистемы

Соединить штоковую полость стреловых цилиндров с трубопроводами 1 и 2 РВД (рукавами высокого давления) 3, 4 длиной 950 мм и 850 мм. Установить РВД 5 длиной 650мм. к  трубопроводам трактора и подсоединить к трубкам 7, 8. Трубопроводы 9, 10 соединить с трубопроводами 7, 8 РВД 5.  Ковшевые цилиндры соединить с трубопроводами 9, 10 РВД 5  и параллельно запитать второй цилиндр через трубопроводы 15, 16 РВД 5. (см. рис. 2).

Рисунок 3

9. Порядок работы

Описанные ниже возможности погрузчика могут использоваться потребителем применительно к конкретным условиям, в зависимости от склада, материала, дальности переезда и т.п.

Перед началом работы изучить фронт предстоящих работ, вид материала, подлежащего погрузке или транспортированию, подъезды, состояние грунта на месте работы, а так же вид транспорта, с которым предстоит работать. Изучение всех факторов, оказывающих влияние на работу погрузчика, поможет Вам добиться максимальной эффективности использования погрузчика.

В зависимости от погружаемого материала в погрузчик установите соответствующий ковш, поворот ковша на себя и подъем выполняется последовательно. При совмещенном способе внедрения и подъем совмещаются во времени. В этом случае ковш врезается в массу на треть глубины. Затем его поворачивают на полный угол запрокидывания при непрерывном поступательном движении погрузчика в направлении внедрения. Нижняя режущая кромка ковша должна сохранять параллельность с линией скоса

массы. Внедрение ковша в материал следует осуществлять при наклоне днища к основанию кучи, бурта на угол 3-5 градусов.

При совмещенном способе черпания усилие врезания в массу значительно уменьшается.

Скорости внедрения в массу на должны превышать 5,3-5,6 км/ч, что соответствует 3-ей передаче на тракторах МТЗ.

Во избежание перегрузок и деформаций элементов конструкции не допускайте внедрения ковша одной стороной.

Установите с помощью стрелы и ковшевых цилиндров необходимую высоту и наклон ковша.

Заполните ковш одним из способов указанных выше.

Поднимите загруженный массой ковш до высоты выгрузки с одновременным маневрированием и подъемом к месту выгрузки.

Разгрузите ковш.

Выполните подъезд для повторения цикла с одновременным опусканием и поворотом ковша в исходное для заполнения положения положение.

10. Техническое обслуживание

При использовании оборудования устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

-ежесменное (ЕТО) через 10 часов (после смены);

-первое техническое обслуживание (ТО-1) через 100 ч;

-техническое обслуживание в период длительного хранения.

В зависимости от условия работы погрузчика допускается отклонение от установленных сроков  проведения ТО-1 в пределах 10 процентов.

Недостатки, обнаруженные при проведении технического обслуживания, должны быть устранены.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| Очистить погрузчик от грязи, остатков массы и проверьте его состояние. | - | Скребок, ведро, ветошь. |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| Выполните операции ЕТО. Прошприцуйте шарниры опущенной вниз стрелы согласно указателям мест смазки. Перед смазкой передних шарниров приподнимите стрелу, тем самым освободите доступ к масленке. | - | Шприц, солидол ГОСТ 1033-79 или 4866-76. |

Техническое обслуживание в период длительного хранения проводится через каждые два месяца при хранении в закрытом помещении, ежемесячно при хранении на открытых площадках и под навесом.

11. Транспортирование

Погрузчик транспортируется любым видом транспорта.

Во время транспортировки железнодорожным транспортом все упаковочные места должны быть уложены и надежно закреплены.

Во время транспортировки автомобильным транспортом погрузчик должен быть правильно размещен и надежно закреплен, чтобы  не создавать опасных ситуаций на дорогах и не ограничивать обзор водителя.

В случае, если крайние точки погруженных узлов погрузчика находятся на расстоянии более 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габарита автомобиля, габариты должны быть обозначены щитками или флажками днем, а в темное время суток и в других условиях недостаточной видимости – светоотражающими приспособлениями и фонарями: спереди белым и сзади красным.

Все погрузочно-разгрузочные работы производить только с помощью подъемно-транспортных средств грузоподъемностью не менее 0,5 т., не допускается деформация элементов конструкции.

12. Правила хранения

Хранение оборудования производится в соответствии с общими правилами хранения коммунальных машин.

Погрузчик ставится на кратковременное и длительное хранение.

Длительное хранение погрузчика организуется после окончания сезона использования, а так же в период, когда перерыв в использовании погрузчика более двух месяцев.

Подготовка и установка погрузчика на хранение производится непосредственно после окончания работ.

Погрузчик может храниться в специально оборудованных дворах, открытых площадках, под навесом и закрытых помещениях.

Снятые с погрузчика некоторые узлы, инструмент и принадлежности должны храниться в специально оборудованных помещениях.

На кратковременное хранение погрузчик устанавливается комплектно, без снятия узлов и деталей.

Перед установкой погрузчика на хранение проводится техническое обслуживание.

При хранении погрузчика сроком более 10 дней установите трактор с погрузчиком на подставки, снизив давление в шинах до 70-80 % от нормального. Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет.

Рабочие органы должны быть опущены вниз в плавающем положении.

Перед постановкой на длительное хранение необходимо погрузчик демонтируется, очищается от пыли, грязи, Растительных и других остатков. Поврежденная окраска восстанавливается.

Все сменное оборудование так же очищается от грязи, пыли. Окрашивается.

Все пальцы, шарниры вытираются насухо и покрываются предохранительной смазкой.

Штоки цилиндров полностью втягиваются до отказа. Выступающие части штоков покрываются предохранительной смазкой.

РВД и трубопроводы отсоединяются, масло сливается, отверстия штуцеров закрываются специальными резьбовыми пробками-заглушками. При закрытом способе хранения разрешается оставлять рукава и трубопроводы на машине.

Для предохранения неокрашенных поверхностей деталей рекомендуется применять смазки ПВК ГОСТ 19537-74.

13. Свидетельство о приемке

Навесное погрузочное оборудование НПО-095  для выполнения погрузочных, легких планировочных работ на базовом шасси трактор Беларус.

Соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

М.П.                                                 Дата изготовления

Подпись лица ответственного за приемку _______________________________

14. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента продажи.

Претензии предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

________________________________________________________________

(предприятие изготовитель, адрес)

________________________________________________________________

(тел. факс)

| Комплектовочная ведомость |
| --- |
| Болты ГОСТ 7798-70 |  |  |
| М16-6g×30.58 | 12 шт. |  |
| М16-6g×40.58 | 8 шт. |  |
| М16-6g×55.58 | 12 шт. |  |
| Гайка М16-7Н ГОСТ 5915-70 | 48 шт. |  |
| Шайбы ГОСТ 6402-70 |  |  |
| 16 65Г 029 | 48 шт. |  |
| Шайбы ГОСТ 11371-70 |  |  |
| 16.01.08кп.029 | 28 шт. |  |
| Рукав 2Л-12-21-У ГОСТ 6286-73 |  |  |
| L=650 мм | 2 шт. |  |
| L=850 мм | 2 шт. |  |
| L=1800 мм | 2 шт. |  |
| ЛБ-80/82.01.007 Штуцер переходной | 4 шт. |  |
| НПО-095.006 Шпилька | 8 шт. |  |
| НПО-095.16.03 СБ Тройник | 2 шт. |  |
| НПО-095.01СБ Стрела - 1шт. |  |  |
| НПО-095.02 СБ Портал - 1шт. |  |  |
| НПО-095.02-01 СБ Портал - 1шт. |  |  |
| НПО-095.03СБ Переходное звено- 2шт. |  |  |
| НПО-095.03-01 СБ Переходное звено - 2шт. |  |  |
| НПО-095.04СБ Тяга - 2шт. |  |  |
| НПО-095.06СБ Рычаг - 4 шт. |  |  |
| НПО-095.07 СБ Тяга - 2шт. |  |  |
| НПО-095.08 СБ Палец -14шт. |  |  |
| НПО-095.09 СБ Палец-2 шт. |  |  |
| НПО-095.12.01 СБ Балка-1 шт.; |  |  |
| НПО-095.12.01-01 СБ Балка-1 шт. |  |  |
| НПО-095.001 Палец | 2 шт |  |
| НПО-095.002 Палец | 4 шт |  |
| НПО-095.003 Фиксатор | 6 шт |  |
| НПО-095.004 Скоба | 6 шт |  |
| НПО-095.007 Втулка распорная | 8 шт |  |