| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| Тип трактора | Колесный, универсальный класса 1.4 тс |
| Длина, мм: |  |
| общая | 4120 |
| без грузов | 3930 |
| по колесам | 3740 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2800 |
| Продольная база, мм | 2450 |
| Колея задних колес, мм | 1400/2100 |
| Колея передних колес, мм | 1430/1990 |
| Дорожный просвет, мм | 465 |
| Расчетные скорости движения при выключенном понижающем редукторе (км/ч) на: |
| 1-й передаче | 2,50 |
| 2-й передаче | 4,26 |
| 3-й передаче | 7,25 |
| 4-й передаче | 8,90 |
| 5-й передаче | 10,54 |
| 6-й передаче | 12,34 |
| 7-й передаче | 15,16 |
| 8-й передаче | 17,95 |
| 9-й передаче | 33,39 |
| задний ход I | 5,27 |
| задний ход II | 8,97 |
| Расчетные скорости движения при включенном понижающем редукторе (км/ч) на: |
| 1-й передаче | 1,89 |
| 2-й передаче | 3,22 |
| 3-й передаче | 5,48 |
| 4-й передаче | 6,73 |
| 5-й передаче | 7,97 |
| 6-й передаче | 9,33 |
| 7-й передаче | 11,47 |
| 8-й передаче | 13,58 |
| 9-й передаче | 25,25 |
| задний ход I | 3,98 |
| задний ход II | 6,78 |
| Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса при колее 1400 мм с подтормаживанием внутреннего заднего колеса, м | 4,1 |
| Наибольшая масса буксируемого прицепа (по покрытым и грунтовым доро гам среднего качества), кг | 12000 |
| Масса трактора: |
| эксплуатационная, кг | 4000 |
| в состояний отгрузки с завода, кг | 3850 ± 100 |
| Углы подъема (спуска) трактора на сухом неза- дерненном грунте, град: |
| без прицепа | 20 |
| с прицепом | 12 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Пределы температур, при которых может эксплуатироваться трактор | ± 40 |
| ДИЗЕЛЬ |
| Тип | Четырехтактный с непосредственным впрыском топлива |
| Модель | Д-243 |
| Мощность эксплуатационная, л.с. / кВт | 78+5 / 57,4+3,7 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Степень сжатия | 16 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 |
| Угол опережения подачи топлива (по мениску) до ВМТ поршня дизеля, град | 24 ± 1 |
| Система охлаждения | Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждаюшей жидкости |
| Система смазки | Комбинированная, с масляным радиатором |
| Топливный насос, тип | Четырехплунжерный рядный с подкачивающим насосом |
| Марка | 4УТНМ или 4УТНИ |
| Регулятор частоты вращения | Механический, всережимный с корректором |
| Давление впрыска топлива кгс/см2 / МПа | 220-228 / 21,6-22,4 |
| Воздухоочиститель | Комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой воздуха |
| Система пуска | Электростартер |
| Масса сухого дизеля без муфты сцепления, кг | 430 |
| СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА |
| Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая, сухая, постоянно замкнутого типа |
| Понижающий редуктор | Две пары цилиндрических шестерен, удваивающих число передач |
| Коробка передач | Механическая, 9F+2R, ступенчатая со скользящими шестернями |
| Число передач трансмиссии: |
| вперед | 18 |
| назад | 4 |
| Главная передача | Пара конических шестерен с круговыми зубьями |
| Дифференциал заднего моста | Конический с четырьмя саттелитами |
| Механизм блокировки дифференциала заднего моста | Фрикционная муфта с управлением от датчика |
| Конечные передачи | Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями |
| Тормоза | Дисковые, сухие |
| Стояночный тормоз | Дисковый, сухой, независимый |
| ОСТОВ, ХОДОВАЯ СИСТЕМА |
| Остов трактора | Полурама |
| Тип ходовой системы | Колеса на пневматических шинах, задние - ведущие, передние - ведущие и направляющие |
| Размеры шин |
| передних колес | 11,2-20 |
| задних колес | 15.5R38 |
| ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ |
| Привод | От раздаточной коробки двумя карданными валами с промежуточной опорой |
| Главная передача | Пара конических шестерен с круговыми зубьями |
| Дифференциал | Конический, самоблокирующийся с плавающей крестовиной и фрикционными муфтами |
| Конечные передачи | Колесные редукторы с двумя конически- шгпарами |
| Карданные валы | Универсальные со шлицевым соединением в промежуточной опоре |
| Раздаточная коробка | Редуктор с цилиндрическими шестернями, с муфтой свободного хода |
| Механизм блокировки и отключения муфты свободного хода | Передвижная зубчатая муфта |
| Промежуточная опора | С двумя скользящими фланцами, с пре дохранительной муфтой |
| ГИДРООБЪЕМНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЦИЛИНДРОМ В РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ |
| Насос-дозатор | Героторный, с объемной постоянной 100 см3/об |
| Давление настройки предохранительного клапана, кгс/см2 / МПа | 140+15 / (14+1,5) |
| Насос питания | производительностью 21 л/мин |
| Механизм поворота | Гидроцилиндр двойного действия |
| Кран блокировки дифференциала заднего моста | Золотниковый |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА |
| Тип гидросистемы | Универсальная, раздельно-агрегатная |
| Номинальное рабочее давление в системе, кгс/см2 / МПа | 160 / 16 |
| Насос | Шестеренный НШ32А-3 или HLU32M-3 правого вращения |
| Привод насоса | От дизеля через приводные шестерни ВОМ |
| Подача насоса, не менее, л/мин | 45 |
| Распределитель | Золотниково-клапанный, Р80-3/4-222/111 для тракторов с силовым регулятором, Р80-3/1-222 для тракторов без силового регулятора |
| Цилиндр | Двухстороннего действия Ц100x200-3 |
| Грузоподъемность навесной системы на расстоя нии 610 мм от оси подвеса, кН(кгс): |
| Номинальная | 11 (1100) |
| максимальная при установке раскосов на дополнительные отверстия | 12 (1200) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |
| Система проводки | Однопроводная, отрицательный полюс источника тока соединен с “массой” |
| Номинальное напряжение сети, В | 12 |
| Источник тока | Генератор мощностью 1000 Вт переменного тока со встроенным выпрямительным интегральным регулятором напряжения, две аккумуляторные батареи 12 В, 88 А*ч, соединенные параллельно |
| Система освещения и световой сигнализации | Две дорожные фары типа “Европейский луч” с ближним и дальним светом; рабочие фары (две передние и две задние) для освещения фронта работ; передние двухсекционные фонари для указания габаритов и поворотов; задние трехсекционные фонари для указания поворотов, сигналов торможения и габаритов; фонарь освещения номерного знака; све- тоотражатели; блоки контрольных ламп, сигнализирующие включение указателей поворота, включение дальнего света фар, включение ручного стояночного тормоза; плафон кабины; фонари автопоезда (три). |
| Система аварийной звуковой сигнализации (для тракторов с комбинацией приборов) | Зуммер (при снижении давления масла в дизеле ниже допустимого или повышения температуры охлаждающей жидкости выше допустимой) |
| Контрольно-измерительные приборы | Указатель давления масла в.системе смазки двигателя; Указатель давления воздуха в пневмосистеме; Указатель температуры воды в системе охлаждения дизеля; Указатель напряжения; Указатель уровня топлива: Электрический тахоспидометр со встроенным счетчиком астрономического времени работы дизеля. Возможна установка комбинации приборов. Сигнализаторы: засоренности воздухоочистителя, аварийного падения давления масла в дизеле, ГОРУ, давления воздуха в пневмосистеме, аварийной температуры охлаждающей жидкости в дизеле, контроля работы электрофакельного подогревателя |
| Звуковой сигнал | Безрупорный |
| Штепсельная розетка для подключения электрооборудования прицепных машин и переносной лампы | Комбинированная |
| Электродвигатель вентилятора отопителя | Мощность 90 Вт |
| Электрические стеклоочистители переднего стекла / заднего стекла | Пантографный, однощеточный / Однорычажный, однощеточный |
| Стеклоомыватель переднего стекла | Одножикперный |
| ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
| Привод | Независимый I, независимый II, синхронный |
| Частота вращения хвостовика ВОМ в положениях привода |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 100 |
| синхронный, об/м.пути | 3,5 |
| Хвостовик сменный, количество шлицев | 8 и 21 |
| МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА |
| Тип | Механический |